## Slide 1
AI 시스템반도체 시스템 반도체 설계(2기)
가위바위보 미니 프로젝트
정준혁
프로젝트 결과보고서

## Slide 2
주제 및 결과 요약
개발 목표 및 개발 결과
핵심 기술
결과 분석 및 기대 효과
향후 연구 과제
프로젝트 수행 후기
목차 구성

## Slide 3
주제 및 결과 요약
한 장에서 목적, 입력, 처리 결과를 함께 확인하는 구조
01
프로젝트 개요
웹캠 영상 기반 실시간 2인 가위바위보 시스템 구축
LiteRT(best.tflite)모델 추론 기반 가위바위보 분류
Bounding Box 중심 좌표 기반 좌/우 플레이어(P1, P2) 영역 분리 및 규칙 판정
인식 클래스 표시 · 2인 분리 · 3초 카운트다운 · 0.5초 다수결 · 승무패 점수판
처리 흐름
결과
모델 추론 결과를 게임 규칙과 사용자 화면까지 연결한 실행형 미니 프로젝트
단계
1단계
2단계
3단계
4단계
블록 테스트
영상
추론
판정
점수
하단 서브 라벨
Camera Frame
LiteRT
RPS Winner Engine
UI & Scoreboard
현재 구현 범위

## Slide 4
개발 목표 및 개발 결과
개발 목표 별 요구 기능과 설계
02
개발 목표
요구 기능
코드 기반 구현
손동작 분류
가위·바위·보 3개 클래스 인식
클래스 ID 0·1·2를 텍스트로 변환
2인 게임
한 프레임에 두 플레이어 검출
박스 중심 x좌표로 좌우 영역 분리
안정적 판정
순간 오인식 영향 완화
종료 전 0.5초 투표의 최빈값 선택
상태 관리
라운드 결과와 점수 제공
승·무·패 누적, 결과 고정, r 키 초기화
목표
가위, 바위, 보를 안정적으로 인식하고 계산하여 스코어 보드에 출력하는 시스템
2인 플레이 예외 처리
손 감지 예외 시 판정 보류
종료 전 0.5초 투표의 최빈값 선택
동작 고정
라운드 결과 정지 화면 제공
승패 판정 순간 freeze_frame 후 사용자 화면까지 정지

## Slide 5
개발 목표 및 개발 결과
구현 결과
02
P1 Win/P2 Win : Bounding Box 중심 좌/우 영역 구분 및 실시간 승패 판정
Draw : 동일 Class 감지 시 무승부 처리로 로직 작동
예외판정 : 손 객체가 2개 미만/ 초과 감지 시 게임 보류
프리징 및 상태 제어 : 판정 후 화면 정지(Press any key to continue) 및 상단 스코어 보드 연동 ( r : 리셋, q : 종료)
안정화 : 카운트다운 종료 전 마지막 0.5초 수집 데이터의 최빈값 추출로 순간 오인식 완화

## Slide 6
핵심 기술
03
1. YOLOv11 기반 AI 추론 및 후처리
입력 규격화 : 320x320 정방형 Letterbox 전처리 적용 -> 손 모양 비율 왜곡 방지
후처리 필터링 : CONF_TH(0.4), IOU_TH(0.45)기준 바운딩 박스 중복 제거 및 좌표 복원
2. 좌/우 플레이어 영역 분리 및 2인 게임 예외 처리
좌/우 플레이어 독립 검출 : NMS 박스의 중심 X좌표를 계산하여 중앙 기준으로 P1/P2 분류
조건부 예외 처리 로직 : if len(left_boxes) != 1 or len(right_boxes) != 1 구조를 이용하여 영역 내 손 감지 후 판정 유예 및 경고 문구 출력
-> Need 2 hands detected

## Slide 7
핵심 기술
03
3. 0.5초 최빈값 다수결 및 상태 관리
현상 : 카운트다운 완료 순간의 1개 프레임 단일 추론 결과만으로 승패를 판정할 때 오인식 발생
    사용자가 가위/ 바위/ 보 손 모양을 만드는 과정에서 프레임이 튀어 잘못된 판정 결과가 출력
원인 : 단일 프레임 기분 추론 방식의 한계
    카운트다운 종료 직전 순간적인 손 모양 변형, 조면 변화 등에 의한 오분류 위험
문제 해결 : 0.5초 최빈값 다수결 판정 알고리즘 도입
카운트다운 종료 전 마지막 0.5초간 수집된 추론 결과의 평균을 결과값으로 출력
적용 결과 : 순간적인 노이즈에 영향을 받지 않는 안정적인 승패 판정 로직 구축
1회성 순간 오인식을 상쇄하여 실시간 가위바위보 게임 승패 판정 정확도 향상

## Slide 8
결과 분석 및 기대효과
04
모델 성능 평가 및 결과 분석
  mAP@0.5 99.5% 달성 : 전 클래스에서 99.5% 이상의 뛰어난 객체 탐지 성능 기록
  온디바이스 연산 최적화 : Raspberry Pi 5 환경에서 평균 10~15 FPS 이상 유지하며 안정적인 실시간 게임 진행
기술적 기대 효과
  임베디드 AI 확장성 검증 : 저전력·제한적 자원 환경에서 LiteRT 기반의 1-Stage Detector 최적화 가능성 입증
  실시간 프레임 노이즈 상쇄 : 0.5초 최빈값 다수결 및 예외 처리 로직 적용을 통한 오탐 방지
활용 및 사업적 기대 효과
  Touchless UI/UX : 비접촉 제어가 필요한 키오스크, 의료기기, 스마트홈 등의 제어 인터페이스로 확장 가능
  학습 서비스 응용 : 사용자 동작 인식 기반의 교육용 게임 및 인터랙티브 전시·체험 콘텐츠에 전면 적용 가능
mAP@0.5 99.5%로 출력
단순한 모델 구조로 인해 그래프 선이 사각형에 가까운 이상적인 형태로 출력
테스트 이미지 모두 100% 인식
배경을 바위로 오탐한 횟수 2회
  ㄴ 안정화 처리를 통해 오탐 완화

## Slide 9
향후 연구 과제
05
추후 개선 사항
  배경 오탐 강건성 확보 : 다양한 배경 데이터셋 추가 구축 및 추가적인 튜닝 진행
  다양한 환경 변수 대응 : 조명 변화, 극심한 역광, 손 기울어짐 등의 현상에 강건하도록 데이터셋 추가
  모델 경량화 및 FPS 향상
후속 개발 주제
  연속 동작 인식 : 단일 컷을 넘어서 연속적인 손동작을 추적하여 계산하는 추적 기술을 개방 -> MediaPipe와 YOLO 연동 등
  GPIO 기반 제어 : 라즈베리 파이 GPIO 핀을 연동하여 승 / 패 결과에 따른 LED 점등, 부저 출력 등 직관적인 알림 기능 추가
  UI/UX 발전 : 게임 화면 내 승패 이력 그래프 및 애니메이션 효과 추가 가능
출처: chuoling.github.io/mediapipe

## Slide 10
프로젝트 수행 후기
06
문제 해결 및 극복 사연
단일 프레임 판정의 한계 극복
  문제 : 카운트다운 순간 노이즈로 인해 승패가 잘못 판정되는 현상이 발생
  해결 : 카운트다운 종료 전 0.5초의 프레임을 수집하고 다수결 알고리즘을 적용하여 오판정률을 낮추었음
손 기울어짐 및 가림 현상으로 인한 오인식 대응 :
  문제 : 카메라 각도나 손의 기울어짐 등에 의해 인식률이 떨어지는 현상 발생
  임시 해결 : 두 손이 모두 정상 감지 되었을 때만 카운트 다운이 진행되도록 예외처리 로직 추가
  추후 해결 : 데이터셋 보충을 통한 강건함 확보
배운점 & 느낀점
  알고리즘 적 후처리의 중요성 체감 : AI 모델의 정확도도 중요하지만 카메라 입력의 흔들림이나 노이즈를 제어해주는 소프트웨어적 후처리도 신경써야 함을 배웠음.
  On-Device AI의 흐름 이해 : 라즈베리 파이 환경에서 카메라 영상을 실시간으로 처리하고 UI 및 스코어 보드와 연동하는 과정을 진행하며 전체적인 흐름을 이해할 수 있었음
마무리 소회
  수업 시간에 배운 AI 모델 및 파이썬 로직을 바탕으로 발생한 문제를 직접 보정해 보며 수업 내용에 대한 이해와 성취감을 얻을 수 있었음
  향후 MediaPipe 손 관절 추적 기능과 GPIO 하드웨어 제어 등 더 발전된 과정을 경험하며 확장해나가고 싶다고 느낌